上海黄金交易所

开发及模拟网络交换机扩容采购书

# 一、项目需求

1、项目名称：上海黄金交易所开发及模拟网络交换机扩容采购。

2、采购需求：见附件1。

3、投标金额：小于等于25万元人民币（含税）。

4、投标保证金金额：人民币5000元。

注意：投标人递交的投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件，投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

5、中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人中标。

# 二、商务要求

- 投标人必须是在国内注册的独立法人，并具有相关经营资质。

- 投标人必须能够提供上海本地化技术支持和服务（提供证明文件）。

3、投标人可为产品制造商或其代理商。如代理商投标，则代理商须具备有效期内的原厂代理许可资质，同时须提交有效期内的原厂全权委托书（格式见附件3）。

4、投标人须提供原厂服务承诺函，并加盖原厂公章，若中标，则作为合同附件，以此保证原厂的服务质量。

5、服务期间，中标人违反SLA服务条款的行为视为违约。每违反一次，须支付合同金额1%的违约金。

6、投标人除提交投标总价外，须提供投标设备、原厂服务、投标人服务分项报价，还须提交每台设备价格以及每台设备的项目组成明细价格（不得出现赠品字样）。

7、付款方式：

（1）合同签订后，支付合同总金额的30%

（2）设备安装清点并加电无故障后，支付合同总金额的40%

（3）产品上线并验收通过（含原厂服务验收）支付合同金额的20%

（4）SLA服务满一年后，支付合同总金额的5%

（5）中标人可选择提供金额不低于合同金额的5%，为期二年的银行保函（受益人为上海黄金交易所，不可撤销）后支付合同金额的5%；或选择合同金额5%的现金押款至SLA服务完成后支付。

8、中标人需须开具增值税专用发票，投标金额为含税金额，包括安装服务（如有）和产品出售的所有税费。中标人需按照不同税率开具不同发票。

9、投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

10、本项目不支持联合投标。

11、非招标人原因，中标人须在中标通知书发放后5个工作日内与招标人签订供货合同。

12、招标要求中所需的资质文件都须提交复印件并加盖公章。

13、投标人未满足项目需求和商务要求全部条款者的，以废标计。

# 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，技术文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料），商务文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料）。以下材料未全部提供或未按要求格式提供，以废标计。

- 响应人的商务报价文件（均需加盖公章）

明细报价单（单独密封）。

报价应包括投标总价、每台设备单价、每台设备组件明细价格（原厂服务及第三方服务价格须单列）

2、响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为复印件。

- 法人授权委托书（格式见附件2），法定代表人及授权委托人的身份证（复印件）；

- 提交针对商务要求的响应。

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

商务条款响应表格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

3、响应人的技术文件（均需加盖公章）

响应人提交的针对招标需求和评分标准的响应，请逐项列明。格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 技术条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

4、响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件须单独密封。提交的投标文件格式不符或内容缺失，以废标计。

# 四、评分标准

评分标准见附件4。

# 五、采购程序安排

1、递交投标文件截止时间

2018年12月6日上午10时30分，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式2份，正副本各一份)送上海黄金交易所，地址：上海市黄浦区河南中路99号西塔9楼，接收人：陈佳士，021-33660086。同时请附上联系人名片。

2、上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

3、中标人在中标后须提交加盖公章的资质文件PDF版本。

上海黄金交易所

2018年11月29日

# 六、附  件

附件1：技术需求

- 基本需求：

- 投标商品需为原厂全新产品，无任何翻新、返修等情况；

- 投标商需提供设备的安装，调试工作；

- 所购设备电源线缆需按照设备电源类型配置套筒接口电源线；

- 所采购网络设备购买3年原厂5x8xNBD（下一工作日）硬件保修服务；

- 投标人提供3年设备运转维护服务，服务内容详见投标商服务等级要求（SLA）。

- 项目投资金额控制在人民币250000元。

- 配置需求：

  - 千兆交换机10台。（★为可选满足项，其余指标皆为必需满足项）

| 总体要求 | 知名品牌 |
| --- | --- |
| 交换机硬件特性 | 交换机容量≥260Gbps |
|  | L2/L3层包转发能力≥252Mpps |
|  | MAC表≥32K |
|  | IPv4 路由 ≥ 12K |
|  | 千兆电口≥48，千兆光口≥4 |
| 可靠性 | 支持冗余电源 |
|  | 支持冗余风扇 |
|  | 支持IEEE 802.1q，IEEE 802.1p，IEEE 802.1w(RSTP)，802.1s(MSTP)，IEEE 802.3ad(LACP) |
| 路由支持 | 硬件支持静态路由、RIP、OSPF路由协议 |
| 安全功能 | 支持端口安全和端口隔离 |
|  | ARP Guard，静态ARP捆绑，ARP Proxy |
|  | 支持SSH V2 |
|  | 支持标准ACL，扩展ACL |
| QOS功能 | 支持IEEE 802.1p优先 |
| 网络管理 | 支持SNMP v1 v2 v3，RMON,MIB |
|  | 支持AAA安全认证协议Radius |
| 配置及服务要求 | 配置48个千兆电口,4个千兆光口，双冗余电源，冗余风扇 |
|  | 所有物理接口可工作在路由模式，可直接配置IP地址 |
|  | 支持802.3X流量控制 |

1G光模块40个

| 总体要求 | 知名品牌 |
| --- | --- |
| 硬件特性 | 1G多模光模块 |

- 服务等级要求（SLA，中标人提供）

| 一、服务频率 |
| --- |
| 序号 | 服务内容 | 频率 | 备注 |
| 1 | 巡检频率和次数 | 每月一次，全年12次 |  |
| 2 | 故障处理 | 故障发生时处理 | 不限次数 |
| 3 | 系统变更、项目上线技术保障 | 系统变更或项目上线时，派遣技术保障人员，进行技术保障工作 | 保障起止时间根据甲方要求 |
| 4 | 高危病毒爆发期、国家重大会议期和重大任务期间的保障 | 在高危病毒爆发期、国家重大会议期和重大任务期间进行保障，技术保障人员(A\B角)进行技术保障工作，提供应急响应电话，当客户出现技术问题时，及时到达现场解决问题。 | 保障起止时间根据甲方要求 |

| 二、响应时间 |
| --- |
| 序号 | 服务内容 | 响应时间 | 备注 |
| 1 | 故障处理响应时间 | 接甲方通知后2小时内到现场 |  |
| 2 | 技术咨询响应时间 | 接甲方咨询请求后1个工作日内 |  |
| 3 | 巡检报告 | 巡检结束3个工作日内提供 |  |
| 4 | 技术变更的评估响应时间 | 接甲方请求后2个工作日内 |  |
| 5 | 硬件返修件送达甲方的时间节点 | 2、 购买原厂5*8*NBD服务的。确认设备硬件故障后半小时内向厂商申请返修，在厂商受理返修申请并生成故障处理单号后一个工作日内进行设备更换。 |  |

| 三、服务日历 |
| --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务时间 | 备注 |
| 1 | 电话支持 | 7*24 |  |
| 2 | 邮件支持 | 7*24 |  |
| 3 | 现场服务 | 非故障时5*9（工作日）；故障时根据甲方要求 |  |

附件2：法人代表授权书

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于国家或地区的名称的公司名称的法定代表人姓名、职务代表本公司授权 单位名称的被授权人的姓名、职务为本公司的合法代理人，参加“上海黄金交易所开发及模拟网络交换机扩容采购”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于2018年×月×日签字生效，有效期至2018年×月×日。

特此声明。

法定代表人签字：________________

代理人（被授权人）签字：________________

被授权人职务：________________

单位名称（盖章）：________________

注：授权书内容不可更改，所有空格项均为必填项，未满足上述要求的授权书视为无效授权，所投标书以废标计。

附件3：全权委托书

全权委托书

致：上海黄金交易所

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（代理公司地址）的（代理公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方投标，根据贵方 上海黄金交易所开发及模拟网络交换机扩容采购项目 的投标邀请要求提供的由我方制造的货物/产品的有关事宜，并对我方具有约束力。

⑵ 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

⑶ 我方兹授予（代理公司名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜。兹确认（代理公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于     年   月   日签署本文件，（代理公司名称）于     年  月  日接受此件，以此为证。

代理公司名称（盖公章）：           	制造商名称（盖公章）：

签字人职务和部门：                 	签字人职务和部门：

签字人姓名：                      	签字人姓名：

签字人签名：                      	签字人签名：

注：委托书中所有空格要素均需填写完整，否则视为无效委托，所投标书以废标计算。

附件4：评分标准

采购评分标准

一、评标原则：

1.采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

2.对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

3.合并投标后的有效投标少于3家，本次招标做流标处理。

二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人的投标书或资格证明文件未提供或不符合采购书要求的；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；

            - 投标人资质或业绩不满足采购书要求的；或超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足采购书要求的；或投标价格大于25万的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标文件符合采购书中规定废标的其它技术和商务条款；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 对于投标商品在投标书上的描述，未能满足采购书基本要求的；

            - 投标人对采购书的商务及技术需求提出偏离或保留的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的（均为废标）；

            - 有其他违法违规情形的。

三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为100分：其中商务价格分为60分，技术分为40分。

对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，投标时间较早的投标人为中标人。

如某投标人报价低于所有通过符合性审查投标人报价均价的比例超过29.17%（含），需在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

四、商务评分

符合招标文件要求的为有效投标。投标价为基准价得满分60分，以基准价为基础，投标报价得分计算公式如下：

投标基准价=有效投标最低价

投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×60

（取小数点后两位，四舍五入）。

五、技术评分

评委对各份投标书根据以下内容进行分析评定后各自打分。为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值为各投标人的最终得分。

具体评分方式见下表：

| 评标要素 | 评分项 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂商要求 | 投标人所选设备的品牌厂家在上海地区有备件库，需提供证明材料加盖公章，有得5分，否则得0分。本项满分5分 | 5 |  |
| 集成商需求 | 投标人公司企业实力，提供系统集成及服务2级以上资质，得2分，1级以上得5分。本项满分5分 | 5 |  |
|  | 投标人最近3年（2015年起）在金融机构（附件1）有所投品牌产品集成项目的成功案例，（需提供中标通知书或合同扫描件且与本项目所投品牌一致，转包分包无效）且合同金额在20万及以上的，每提供一个得2分，在附件1列表外的项目合同并且合同金额在20万及以上的，每提供一个得1分，合同最多提供6分，本项满分12分 | 12 |  |
| 项目人员需求 | 投入本项目的项目经理，工程师，需提供项目经理简历及相关高级项目经理证书；得3分；2名及以上工程师有本行业工作经验3年以上的，且有CCIE或同等资格证书得5分。 本项满分8分 | 8 |  |
| 项目管理与技术方案 | 投标人须提供针对本项目的项目管理方案，包括质量控制、文档控制、人员控制等，进行完整性、科学合理性等综合评价，最高5分，最低0分。本项满分5分 | 5 |  |
| 服务要求 | 投标人对上金所提出的维护服务SLA提出各自的SLA方案及承诺，交易所根据各投标人的维保承诺进行评分，最高5分，最低0分。本项满分5分 | 5 |  |

金融机构列表

1、中国人民银行及其直属企事业机构

2、国有商业银行：

中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行

3、股份制商业银行：

中信银行、中国光大银行、华夏银行、中国民生银行、招商银行、兴业银行

广发银行、平安银行、上海浦东发展银行、恒丰银行、浙商银行、渤海银行

上海银行、上海农商银行、北京银行、北京农商银行

4、国务院批准成立的交易所：

上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统、上海期货交易所、中国金融期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、上海黄金交易所

5、排名前20的证券公司：

中信证券、海通证券、国泰君安、广发证券、华泰证券、招商证券、银河证券、国信证券、申万宏源、中信建投、光大证券、东方证券、安信证券、齐鲁证券、方正证券、兴业证券、长江证券、中投证券、平安证券、西南证券

6、排名前10的保险公司：

中国人寿、中国平安、太平洋保险、中国人保、新华保险、泰康保险、友邦保险、中国太平、阳光保险、生命人寿

7、其他

中国银联股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司、中央国债登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海清算所、上海票据交易所